Zapytanie ofertowe

dot:  zakupu wraz z montażem dwóch platform dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC V64:

- w budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej,

- w budynku przy ul. Krzywej 2 w Sosnowcu

I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Śląski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

NIP  954 22 46 601

Tel    32 606 30 33

e-mail  zamowienia@kuratorium.katowice.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty określonej  art. 2 ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz. 1129)

III. Opis przedmiotu zamówienia:

- Zamówienie dot. zakupu wraz z montażem dwóch platform dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC V64 w budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej oraz w budynku przy 
ul. Krzywej 2 w Sosnowcu i obejmuje:

- dostawę  platform dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC V64 – 2 szt.;

- montaż platform na schodach wewnętrznych od strony wejścia głównego na poziom wysokiego parteru;

- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania platform;

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji;

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbiorów UDT;

- doprowadzenie do odbiorów oraz uczestniczenie w odbiorach UDT;

- naprawa uszkodzonych tynków powstałych podczas przeprowadzania prac montażowych;

- uprzątnięcie miejsca montażu po zakończeniu prac, wywóz i utylizacja odpadów .

Opis urządzeń:

| OPIS URZĄDZENIA - dotyczy budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej |
| --- |
| Wymiary platformy | 830 mm x 700mm, |
| Udźwig | 250 kg |
| Prędkość | 5 m/min (0,07m/s) |
| Zasilanie, pobór mocy | 230 V, 0,75 kW. |
| Sposób mocowania toru | na słupkach samonośnych |
| Najazd na platformę | boczny (2 rampy najazdu) |
| Sposób składania platformy | automatyczny |
| Kolor platformy | biały |
| Rodzaj torowiska | prostoliniowe, wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny |
| Długość prowadnic | Ok. 5m |
| Sterowanie jazdą platformy | za pomocą przycisków na platformie, kaset zewnętrznych |
| Wyposażenie standardowe | Kaseta wezwań z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnymi i górnym przystanku. Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy. Awaryjny przycisk STOP. Awaryjne ręczne uwalnianie. Ogranicznik prędkości i chwytacze. Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia. System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmiotów leżących na torze jazdy platformy. |
| Inne: | czujnik przeciążenia |

| OPIS URZĄDZENIA - dotyczy budynku przy ul. Krzywej 2 w Sosnowcu |
| --- |
| Wymiary platformy | 830 mm x 700 mm |
| Udźwig | 250 kg |
| Prędkość | 5 m/min (0,07m/s) |
| Zasilanie, pobór mocy | 230 V, 0,75 kW. |
| Sposób mocowania toru | Na słupkach samonośnych |
| Najazd na platformę | frontalny (3 rampy najazdu) |
| Sposób składania platformy | automatyczny |
| Ramiona zabezpieczające | automatyczne, niezależnie pracujący B.I. |
| Kolor platformy | biały |
| Kolor prowadnic | czarny |
| Długość prowadnic | ~4,3 m |
| Sterowanie jazdą platformy | za pomocą przycisków na platformie, kaset zewnętrznych |
| Wyposażenie standardowe | Kaseta wezwań z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnymi i górnym przystanku. Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy. Awaryjny przycisk STOP. Awaryjne ręczne uwalnianie. Ogranicznik prędkości i chwytacze. Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia. System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgnieceniu przypadkowych przedmiotów leżących na torze jazdy platformy. |
| Inne: | czujnik przeciążenia |

2. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na całość zamówienia od daty dopuszczenia do eksploatacji przez UDT. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji usługi polegającej na usuwaniu usterek w terminie 7 dni od daty pisemnego jej zgłoszenia Wykonawcy.

3. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30  , po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczna ,

- Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44 - pod numerem telefonu 33 822 04 23,

- Sosnowiec, ul. Krzywa 2  - pod numerem telefonu  32 265 51 30.

4.	Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania ww. prac zapewnia Wykonawca.

5.	Prace mogą być wykonywane w budynku od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00.

6.  Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego najpóźniej 14 dni przed terminem płatności.

8. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pod numer telefonu 
32 606 30 20.

9. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru robót przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania – do 15 grudnia 2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

-

VI. Kryteria oceny ofert

Cena brutto  - 100 %

Sposób dokonywania oceny według kryterium „cena”

Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert

---------------------------------------------------------------  x 100 = ilość punktów

Cena brutto badanej ofert

- Oferta która uzyska największą ilość punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

VII. Termin związania ofertą  30 dni od terminu składania ofert

VIII. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego -załącznik Nr 1

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta oraz oświadczenia Wykonawcy – jeżeli nie są sporządzone na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, winny odpowiadać swoją treścią, treści opisanej w załącznikach. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól wymaganych w dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie 
z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  i przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ( na adres e-mail podany w pkt 8) bądź sporządzona
i podpisana przekazana w formie skanu również za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( na adres e-mail podany w pkt 8).

- Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

- Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia   08 października 2021 r. na adres e- mail zamowienia@kuratorium.katowice.pl

IX. Dodatkowe informacje

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej  / e-mail  zamowienia @kuratorium.katowice.pl/

- Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływnie terminu do składania ofert.

- W przypadku gdy  treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń będzie niepełna lub będzie budzić wątpliwości zamawiającego, zamawiający może wezwać wykonawcę  do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń, udzielenia wyjaśnień  w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli jest niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny                 i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy 
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

- Informacja o :

- złożonych ofertach;

- wyborze najkorzystniejszej oferty;

- odrzuceniu ofert;

- unieważnieniu postępowania

zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie na której    ukazało się zapytanie ofertowe.

Załączniki:

Formularz oferty załącznik Nr 1

Wzór umowy – załącznik Nr 2

Klauzula informacyjna – załącznik Nr 3